## Slide 1: １．ＰＣのソフトウェアを確認
Arduino IDE ソフトウェアを「開く」．
  空の、または前回編集していたスケッチ（プログラム）が開く．
メニュー「ツール（Tools ）」→「ボード（Board）」のリストに自分のボードのモデルが表示され、選択（チェック）されている
  Arduino UNO、Arduino Duemilanove 328 など
ボードを接続すると、「ツール（Tools）」→「シリアルポート（Serial Ports）」のリストに自分のボードのシリアルポートが追加される
  Windows なら COM??．

## Slide 2: ２．Arduino ボードの接続テスト
ＵＳＢケーブルでＰＣと接続
  ボードの電源がＯＮになり Power On ＬＥＤが点灯
  プログラムが書き込まれている場合、動作がはじまる（ＬＥＤの点滅など）．
Arduino IDE でシリアルポートを確かめる
  シリアルポートのリストに新しいＣＯＭポートが出現
  番号??は決まっていないので、接続後メニューにあらわれる番号をおぼえておく

## Slide 3: ３．接続、スケッチ作成、アップロード
シリアルポートのリストからボードのＣＯＭポートを選ぶ．
  チェックが入る
スケッチを書く／開く
  Filesファイル > Examples スケッチの例> 01. Basics > Blink を開いてみる
メニューの File > Upload または Upload ボタンで、プログラムをボードに書き込む．
  コンパイル完了メッセージの後、ボードの送受信ＬＥＤが点滅．その後、ゆっくりユーザーＬＥＤが点滅

## Slide 4: 自分のＰＣでうまくいかない場合
ソフトはインストールされている？
  ダウンロードして、適切なディレクトリにおく
ボードのＬＥＤは点灯する？
  ボードの故障、ケーブルの不具合、接続を確認
Arduino のＣＯＭポート用ドライバはインストールされている？
  インストールが必要 Arduino IDE にドライバも同梱されている

## Slide 5: ４．Arduino プログラミング（２）
Blink のプログラムを変更してみる
  loop() の中の delay(1000); （２カ所）の数値 1000 をそれぞれ変更すると、どうなるか．
  点滅が見えなくなくなるまで、高速に点滅させみる．明るさを調整してみる．
回路を変更：ＬＥＤのかわりに圧電（ピエゾ）スピーカを接続してみる．
  音はするか．音階を出せるか．

## Slide 6: ５．デジタル出力１ビットでできること
スイッチＯＮ／ＯＦＦ
電飾の点滅、映像の描画
赤外線リモコンなど、信号の送信
パルス幅変調･･･明るさ調整、モーター回転数（力）の制御、サーボモーター（位置）制御
音の発生：ブザー、電子音（矩形波）

## Slide 7: ６．シリアルポートで文字通信
ＰＣと文字通信する
  Files ファイル> Examplesスケッチの例 > 04.Communication> ASCII Table を開く
  プログラムを Upload マイコンボードに書き込む
Terminal シリアルモニタウィンドウを開く
  ウィンドウ右下のＰＣ側通信速度（ボーレート）を確認． マイコン側と速度が違うと文字化けする

## Slide 8: ７．シリアルポートの使い方
setup() でポートの通信速度をセットしオープン
  Serial.begin(ボーレート) ボーレートはシリアルモニタのメニューから選ぶ
オープンした後、自由に使用
  Serial.print(変数) ･･･改行なし
  Serial.println(変数) ･･･改行つき
  変数には、整数 char, int, long, 浮動小数点数 float が使える．整数の場合，二進 DEC，十六進 HEX など基数を指定できる

## Slide 9: ８．シリアルポートを使ったプログラム
シリアルモニタに Hello world! と出力するプログラムを書いてみよ
  ほかにも、計算の結果を出力したり、 ミリ秒カウンタの値を出力してみよう
受信の手順をサンプルでみてみよう
  MorseCoder ･･･受け取った文字のモールス信号を光と音で発信

## Slide 10
Windows、UINX/Linux、iOS など マルチタスクOS
プログラムの起動、実行、終了をOSが制御
同時に動く他のプログラムを気にせずプログラミング
ハードウェアアクセスはＯＳ経由に限る
マイコン、組込みリアルタイムOS
動作するプログラムは一つ。振るまいはプログラムしだい
作業の数、優先順位、メモリの使い方はプログラマが計画を立てる
実際のハードウェアにビット単位で直接アクセスする

## Slide 11
プログラムのソースコードを書く
エディタでテキストファイルを編集
実行形式（機械語）のファイルに変換
コンパイルしてバイナリファイルを生成
コマンド等として実行
OSがプログラムをメモリにロード。与えたコマンド引数がmain関数に渡される
main 関数が終了で実行終了
OSにエラーコードを返す
プログラムのソースコードを書く
エディタでテキストファイルを編集
実行形式（機械語）のファイルに変換
コンパイルしてバイナリファイルを生成
対象マイコンのプログラムメモリに書き込み
OSが必要な場合自分で書く
電源投入、リセットで main関数呼び出し
電源を切るかリセットまで動き続ける

## Slide 13
DIGITAL IN
+5V
GND
DIGITAL OUT 13

## Slide 14
DIGITAL OUT 13
DIGITAL OUT 13

## Slide 15: ＬＥＤを光らせるにはコツがいる なんと！ダイオードはオームの法則に従わない
電流は一方通行
  ダイオードはアノード A → K カソード
電流が流れたとき生じる電位差は一定
  小さなＬＥＤ１個は 2V 強 程度
流せる電流に上限あり （※流しすぎ危険！）
  15mA でじゅうぶん明るい
DIGITAL OUT 13
A
K