## Slide 1: 計算機システムII Arduino プログラミング入門

## Slide 2: I. 準備

## Slide 3: １．Arduino のプロジェクト作成手順
電子回路を決める
部品をそろえ、組み立てる
マイコンと接続
プログラムを書く
コンパイル、リンク
機械語ファイルの書き込み
マイコンのリセット、実行

## Slide 4: ＰＣのソフトウェアを確認
Arduino IDE ソフトウェアを「開く」．
  空の、または前回編集していたスケッチ（プログラム）が開く．
メニュー「ツール（Tools ）」→「ボード（Board）」に自分のボードのモデルが表示され、選択（チェック）されている
  Arduino UNO、Arduino Duemilanove 328 など
ボードを接続すると、 「ツール（Tools）」→「シリアルポート（Serial Ports）」のリストに自分のボードのシリアルポートが追加される
  Windows なら COM??．

## Slide 5: Arduino ボードの接続テスト
ＵＳＢケーブルでＰＣと接続
  ボードの電源がＯＮになり Power On ＬＥＤが点灯
  プログラムが書き込まれている場合、動作がはじまる（ＬＥＤの点滅など）．
Arduino IDE でシリアルポートを確かめる
  シリアルポートのリストに新しいＣＯＭポートが出現
  COM??かは決まっていない． 接続後メニューにあらわれる番号をおぼえておく

## Slide 6: 接続、スケッチ作成、アップロード
メニューのシリアルポートのリストから ボードのＣＯＭポートを選ぶ．
  チェックが入る
スケッチを書く／開く
  Filesファイル > Examples スケッチの例> 01. Basics > Blink を開いてみる
メニューの File > Upload または Upload ボタンで、プログラムをボードに書き込む．
  コンパイル完了メッセージの後、ボードの送受信ＬＥＤが点滅．その後、ゆっくりユーザーＬＥＤが点滅

## Slide 7: ２．すこしずつ、いろいろ変更してみる
Blink のプログラムを変更してみる
  loop() の中の delay(1000); （２カ所）の数値 1000 をそれぞれ変更すると、どうなるか．
  点滅が見えなくなくなるまで、高速に点滅させみる．明るさを調整してみる．
回路を変更してみる
  別のピンにＬＥＤをつないで増やしてみる
  ＬＥＤのかわりに圧電（ピエゾ）スピーカを接続してみる

## Slide 8: II. 入出力と プログラミング

## Slide 9: ３．ＬＥＤ（発光ダイオード）とデジタル出力
DIGITAL 9
DIGITAL 9
GND
5V
３３０Ω 〜1kΩ
どちらが先 でも可
正論理（HIGHで点灯）
負論理（LOWで点灯）

## Slide 10: ブレッドボードでのＬＥＤの配線
GND
5V
３３０Ω 〜1kΩ
http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson3.html
DIGITAL12
GND

## Slide 11: デジタル出力のスケッチ（プログラミング）
void setup() { pinMode(9, OUTPUT);
}
void loop() {
...
digitalWrite(9, HIGH);
...
digitalWrite(9, LOW);
....
}
DIGITAL 9

## Slide 12: 演習課題 II-1
〔踏切シグナル〕 ＬＥＤ 二つをデジタルピン１０ と １１に接続する回路を作り、交互に点灯（0.5秒程度）するスケッチを書きなさい．

## Slide 13: ピエゾスピーカの接続
DIGITAL ??
+
-
pinMode(9, OUTPUT);
tone(9, 1500, 500);
/* ピン9 に 1500Hz を 500 ミリ秒出力）

## Slide 14: まとめ： デジタル出力１ビットでできること
スイッチＯＮ／ＯＦＦ
電飾の点滅、映像の描画
赤外線リモコンなど、信号の送信
パルス幅変調･･･明るさ調整、モーター回転数（力）の制御、サーボモーター（位置）制御
音の発生：ブザー、電子音（矩形波）

## Slide 15: ４．シリアルポートでの文字入出力
ＰＣと文字通信する
  Files ファイル> Examplesスケッチの例 > 04.Communication> ASCII Table を開く
  プログラムを Upload マイコンボードに書き込む
Terminal シリアルモニタボタンをクリックして ウィンドウを開く
  ウィンドウ右下のＰＣ側通信速度（ボーレート）を確認． マイコン側と速度が違うと文字化けする

## Slide 16: プログラムでの使い方
setup() で通信速度セット
  ボーレートはシリアルモニタのメニューを参考に選ぶ
begin( ) 後はいつでも利用可能
  変数･･･ char, char の文字列配列, int, long, float. 整数の場合，BIN (二進)，HEX （十六進） など基数を指定できる
void setup() {
Serial.begin(9600);
...
}
Serial.print(変数); /* 改行なし */
Serial.println(変数); /* 改行あり */

## Slide 17: シリアルポートを使ったプログラム
シリアルモニタに Hello world! と出力するプログラムを書いてみる
  Serial.println(“Hello world!”);
受信の手順をサンプルでみてみる
  MorseTransmitter ･･･受け取った文字のモールス信号を光と音で発信

## Slide 18: 演習課題 II-2
〔２進／１６進計算機〕 二つの int 型変数に異なる整数値を１０進数で代入し、それぞれの２進数表現（BIN）と１６進数表現（HEX）をシリアルモニタで確認しなさい．
上記の二つの値のビットごとの AND（&）、OR（|）、XOR（^） を求めて表示させ、結果を確認しなさい．

## Slide 19: ６．スイッチとデジタル入力
DIGITAL IN
+5V
GND
プルアップ： 押すと LOW、 はなすと HIGH
10kΩ〜
DIGITAL IN
+5V
GND
プルダウン： 押すと HIGH、 はなすと LOW

## Slide 20: ブレッドボードでのスイッチの配線： プルダウン型
DIGITAL IN
+5V
GND

## Slide 21: 演習課題 II-3
スイッチを押してから、１０秒間だけＬＥＤが点滅するスケッチを書きなさい． 時間経過を知るには、millis() 関数を使いなさい．

## Slide 22: ６．アナログ入力の使い方
アナログ入力ピン AIN 0 〜 5 に印加された電圧を A/D コンバータで整数値 0 〜 1023 として取得
  入力できる電圧は 0 V (= GND) から 5 V (=電源電圧) まで
アナログタイプのセンサの出力を利用できる
  温度センサ、照度センサ、距離センサ、加速度センサ etc...

## Slide 23
Windows、UINX/Linux、iOS など マルチタスクOS
プログラムの起動、実行、終了をOSが制御
同時に動く他のプログラムを気にせずプログラミング
ハードウェアアクセスはＯＳ経由に限る
マイコン、組込みリアルタイムOS
動作するプログラムは一つ。振るまいはプログラムしだい
作業の数、優先順位、メモリの使い方はプログラマが計画を立てる
実際のハードウェアにビット単位で直接アクセスする

## Slide 24
プログラムのソースコードを書く
エディタでテキストファイルを編集
実行形式（機械語）のファイルに変換
コンパイルしてバイナリファイルを生成
コマンド等として実行
OSがプログラムをメモリにロード。与えたコマンド引数がmain関数に渡される
main 関数が終了で実行終了
OSにエラーコードを返す
プログラムのソースコードを書く
エディタでテキストファイルを編集
実行形式（機械語）のファイルに変換
コンパイルしてバイナリファイルを生成
対象マイコンのプログラムメモリに書き込み
OSが必要な場合自分で書く
電源投入、リセットで main関数呼び出し
電源を切るかリセットまで動き続ける

## Slide 26
DIGITAL IN
+5V
GND
DIGITAL OUT 13

## Slide 27
DIGITAL OUT 13
DIGITAL OUT 13

## Slide 28: ＬＥＤを光らせるにはコツがいる なんと！ダイオードはオームの法則に従わない
電流は一方通行
  ダイオードはアノード A → K カソード
電流が流れたとき生じる電位差は一定
  小さなＬＥＤ１個は 2V 強 程度
流せる電流に上限あり （※流しすぎ危険！）
  15mA でじゅうぶん明るい
DIGITAL OUT 13
A
K

## Slide 29: 自分のＰＣでうまくいかない場合
ソフトはインストールされている？
  ダウンロードして、適切なディレクトリにおく
ボードのＬＥＤは点灯する？
  ボードの故障、ケーブルの不具合、接続を確認
Arduino のＣＯＭポート用ドライバはインストールされている？
  インストールが必要 Arduino IDE にドライバも同梱されている