## Slide 1: まずPCのソフトウェアを確認
Arduino IDE ソフトウェアを「開く」．
  空の、または前回編集していたスケッチ（プログラム）が開く．
メニュー「Tools／ツール」→「Board/ボード」に使うボードのモデルが表示され、選択されている（チェックが入る）
  ほとんどの人は Arduino UNO
接続後、「Tools／ツール」→「Serial Ports/シリアルポート」に自分のボードのシリアルポート番号が追加表示される
  COM?? で、番号??は決まっていない．接続してメニューが増えたら、それ

## Slide 2: Arduino ボードの接続テスト
ＵＳＢケーブルでＰＣと接続してみる
  電源ONになり、ボードのPower On ＬＥＤが点灯
  ユーザーＬＥＤ（d13 LED）を点滅させるプログラムが書き込まれている場合も
Arduino IDE との接続を確かめる
  シリアルポートに新しいCOMポートがあらわれる．
  他のCOMポート（プリンタやモデム）と間違わないよう、番号をおぼえておこう

## Slide 3: 自分のＰＣでうまくいかない場合
ソフトはインストールされている？
  ダウンロードして、適切なディレクトリにおく
ボードのＬＥＤは点灯する？
Arduino のＣＯＭポート用ドライバはインストールされている？
  インストールが必要． ただし Arduino IDE にドライバも同梱されている

## Slide 4: 接続、スケッチ作成、アップロード
ＵＳＢケーブルで接続し、シリアルポートメニューでボードのＣＯＭポートを選ぶ．
スケッチを書く、例 Example を開いてみる．
  Files > Examples > 01. Basics > Blink を開く．
File > Upload または Upload ボタンで、プログラムを書き込んでみる．
  コンパイルメッセージが出た後、ボードの送受信ＬＥＤが点滅．その後、ゆっくりユーザーＬＥＤが点滅

## Slide 5
Windows、UINX/Linux、iOS など マルチタスクOS
プログラムの起動、実行、終了をOSが制御
同時に動く他のプログラムを気にせずプログラミング
ハードウェアアクセスはＯＳ経由に限る
マイコン、組込みリアルタイムOS
動作するプログラムは一つ。振るまいはプログラムしだい
作業の数、優先順位、メモリの使い方はプログラマが計画を立てる
実際のハードウェアにビット単位で直接アクセスする

## Slide 6
プログラムのソースコードを書く
エディタでテキストファイルを編集
実行形式（機械語）のファイルに変換
コンパイルしてバイナリファイルを生成
コマンド等として実行
OSがプログラムをメモリにロード。与えたコマンド引数がmain関数に渡される
main 関数が終了で実行終了
OSにエラーコードを返す
プログラムのソースコードを書く
エディタでテキストファイルを編集
実行形式（機械語）のファイルに変換
コンパイルしてバイナリファイルを生成
対象マイコンのプログラムメモリに書き込み
OSが必要な場合自分で書く
電源投入、リセットで main関数呼び出し
電源を切るかリセットまで動き続ける

## Slide 8
DIGITAL IN
+5V
GND
DIGITAL OUT 13

## Slide 9
DIGITAL OUT 13
DIGITAL OUT 13

## Slide 10: ＬＥＤを光らせるにはコツがいる なんと！ダイオードはオームの法則に従わない
電流は一方通行
  ダイオードはアノード A → K カソード
電流が流れたとき生じる電位差は一定
  小さなＬＥＤ１個は 2V 強 程度
流せる電流に上限あり （※流しすぎ危険！）
  15mA でじゅうぶん明るい
DIGITAL OUT 13
A
K